3.3. Seguridad de utilización

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización. 12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.

| SU1.1 Resbaladicidad de los suelos |  | (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) | Clase |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | Zonas interiores secas con pendiente < 6% | 1 | 1 |
|  |  | Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras | 2 | 2 |
|  |  | Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% | 2 | 2 |
|  |  | Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras | 3 | - |
|  |  | Zonas exteriores, garajes y piscinas | 3 | 3 |

| SU1.2 Discontinuidades en el pavimento |  |  | NORMA | PROY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos | Diferencia de nivel < 6 mm | 3 mm |
|  |  | Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm Excepto para acceso desde espacio exterior | ≤ 25 % | - |
|  |  | Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación | Ø ≤ 15 mm | 15 mm |
|  |  | Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación | ≥ 800 mm | NP |
|  |  | Nº de escalones mínimo en zonas de circulación Excepto en los casos siguientes: En zonas de uso restringido En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc. (figura 2.1) En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. En el acceso a un estrado o escenario | 3 | 3 |
|  |  | Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. (excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) | ≥ 1.200 mm. y ≥ anchura hoja | - |

| SU 1.3. Desniveles |  | Protección de los desniveles |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). | Para h ≥ 550 mm |
|  |  | Señalización visual y táctil en zonas de uso público | - |
|  |  | Características de las barreras de protección |  |
|  |  | Altura de la barrera de protección: |  |
|  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | diferencias de cotas ≤ 6 m. | ≥ 900 mm | 1.100 mm |
|  |  | resto de los casos | ≥ 1.100 mm | 1.100 mm |
|  |  | huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. | ≥ 900 mm | 1.100 mm |
|  |  | Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) |  |
|  |  | Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección (Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) |  |
|  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | Características constructivas de las barreras de protección: | No serán escalables |
|  |  | No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). | 200≥Ha≤700 mm | CUMPLE |
|  |  | Limitación de las aberturas al paso de una esfera | Ø ≤ 100 mm | CUMPLE |
|  |  | Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación | ≤ 50 mm | CUMPLE |

| SU 1.4. Escaleras y rampas |  | Escaleras de uso restringido |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Escalera de trazado lineal |  |
|  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | Ancho del tramo | ≥ 800 mm | 1.500 mm |
|  |  | Altura de la contrahuella | ≤ 200 mm | 150 mm |
|  |  | Ancho de la huella | ≥ 220 mm | 280 mm |
|  |  | Escalera de trazado curvo | ver CTE DB-SU 1.4 | - |
|  |  | Mesetas partidas con peldaños a 45º |  |
|  |  | Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) |  |

| SU 1.4. Escaleras y rampas |  | Escaleras de uso general: peldaños |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tramos rectos de escalera |  |
|  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | huella | ≥ 280 mm | 280 mm |
|  |  | contrahuella | 130 ≥ H ≤ 185 mm | 150 mm |
|  |  | se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella) | la relación se cumplirá a lo largo de una misma escalera | 580 mm CUMPLE |
|  |  | escalera con trazado curvo |  |
|  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | huella | H ≥ 170 mm en el lado más estrecho | - |
|  |  |  | H ≤ 440 mm en el lado más ancho | - |
|  |  | escaleras de evacuación ascendente |  |
|  |  | Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) | tendrán tabica carecerán de bocel |
|  |  | escaleras de evacuación descendente |  |
|  |  | Escalones, se admite | sin tabica sin bocel |

| SU 1.4. Escaleras y rampas |  | Escaleras de uso general: tramos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTE | PROY |
|  |  | Número mínimo de peldaños por tramo | 3 | 3 |
|  |  | Altura máxima a salvar por cada tramo | ≤ 3,20 m | 1,77 m |
|  |  | En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella | CUMPLE |
|  |  | En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella | CUMPLE |
|  |  | En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera), | El radio será constante | - |
|  |  | En tramos mixtos | la huella medida en el tramo curvo ≥ huella en las partes rectas | - |
|  |  | Anchura útil del tramo (libre de obstáculos) |  |  |
|  |  | comercial y pública concurrencia | 1200 mm | - |
|  |  | otros | 1000 mm | 1.500 mm |
|  |  | Escaleras de uso general: Mesetas |  |
|  |  | entre tramos de una escalera con la misma dirección: |  |
|  |  | Anchura de las mesetas dispuestas | ≥ anchura escalera | CUMPLE |
|  |  | Longitud de las mesetas (medida en su eje). | ≥ 1.000 mm | 1.100 mm |
|  |  | entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4) |  |  |
|  |  | Anchura de las mesetas | ≥ ancho escalera | CUMPLE |
|  |  | Longitud de las mesetas (medida en su eje). | ≥ 1.000 mm | 1.600 mm |
|  |  | Escaleras de uso general: Pasamanos |  |
|  |  | Pasamanos continuo: |  |
|  |  | en un lado de la escalera | Cuando salven altura ≥ 550 mm |
|  |  | en ambos lados de la escalera | Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén previstas para P.M.R. |
|  |  | Pasamanos intermedios. |  |  |
|  |  | Se dispondrán para ancho del tramo | ≥2.400 mm | - |
|  |  | Separación de pasamanos intermedios | ≤ 2.400 mm | - |
|  |  | Altura del pasamanos | 900 mm ≤ H ≤ 1.100 mm | 85mm y 105mm |
|  |  | Configuración del pasamanos: |  |  |
|  |  | será firme y fácil de asir |
|  |  | Separación del paramento vertical | ≥ 40 mm | 45 mm |
|  |  | el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano |

| SU 1.4. Escaleras y rampas |  | Rampas | CTE | PROY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pendiente: | rampa estándar | 6% < p < 12% | P= 10% |
|  |  |  | usuario silla ruedas (PMR) | l < 3 m, p ≤ 10% l < 6 m, p ≤ 8% resto, p ≤ 6% | P= 8% |
|  |  |  | circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación de personas | p ≤ 18% | - |
|  |  | Tramos: | longitud del tramo: |  |  |
|  |  |  | rampa estándar | l ≤ 15,00 m | L= 17,00 m |
|  |  |  | usuario silla ruedas | l ≤ 9,00 m | L= 4 m |
|  |  |  | ancho del tramo: |  |  |
|  |  |  | ancho libre de obstáculos ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección | ancho en función de DB-SI |  |
|  |  |  | rampa estándar: |  |
|  |  |  | ancho mínimo | a ≥ 1,00 m | a= 1,10 m |
|  |  |  | usuario silla de ruedas |  |  |
|  |  |  | ancho mínimo | a ≥ 1200 mm | a= 1.200 mm |
|  |  |  | tramos rectos | a ≥ 1200 mm | a= 1.200 mm |
|  |  |  | anchura constante | a ≥ 1200 mm | a= 1.200 mm |
|  |  |  | para bordes libres, → elemento de protección lateral | h = 100 mm | a= 1.200 mm |
|  |  | Mesetas: | entre tramos de una misma dirección: |  |  |
|  |  |  | ancho meseta | a ≥ ancho rampa | CUMPLE |
|  |  |  | longitud meseta | l ≥ 1500 mm | L= 1.750 mm |
|  |  |  | entre tramos con cambio de dirección: |  |  |
|  |  |  | ancho meseta (libre de obstáculos) | a ≥ ancho rampa | - |
|  |  |  | ancho de puertas y pasillos | a ≤ 1200 mm | CUMPLE |
|  |  |  | distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo | d ≥ 400 mm |  |
|  |  |  | distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) | d ≥ 1500 mm |  |
|  |  | Pasamanos |  |  |  |
|  |  |  | pasamanos continuo en un lado | desnivel > 550 mm |
|  |  |  | pasamanos continuo en un lado (PMR) | desnivel > 1200 mm |
|  |  |  | pasamanos continuo en ambos lados | a > 1200 mm |
|  |  |  | altura pasamanos | 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm | H= 900 mm |
|  |  |  | altura pasamanos adicional (PMR) | 650 mm ≤ h ≤ 750 mm | H= 700 mm |
|  |  |  | separación del paramento | d ≥ 40 mm | D= 40 mm |
|  |  |  | características del pasamanos: |  |  |
|  |  |  | Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de asir | CUMPLE |
|  |  | Escalas fijas |  | No procede |
|  |  | Anchura | 400mm ≤ a ≤800 mm | 400mm |
|  |  | Distancia entre peldaños | d ≤ 300 mm | 300mm |
|  |  | espacio libre delante de la escala | d ≥ 750 mm | >750mm |
|  |  | Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo | d ≥ 160 mm | >160mm |
|  |  | Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes | 400 mm | >400mm |
|  |  | protección adicional: |  |  |
|  |  | Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por falta de apoyo) | p ≥ 1.000 mm | 1.100mm |
|  |  | Protección circundante. | h > 4 m | si |
|  |  | Plataformas de descanso cada 9 m | h > 9 m | - |

| SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores |  | Limpieza de los acristalamientos exteriores |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | limpieza desde el interior: |  |
|  |  | toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm | cumple ver planos de memoria de carpinteria |
|  |  | en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida | cumple ver memoria de carpinteria |
|  |  | limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m | No procede |
|  |  | plataforma de mantenimiento | a ≥ 400 mm |
|  |  | barrera de protección | h ≥ 1.200 mm |
|  |  | equipamiento de acceso especial | previsión de instalación de puntos fijos de anclaje con la resistencia adecuada |

| SU2.2 Atrapamiento |  |  | NORMA | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próx) | d ≥ 200 mm | d= 250 mm |
|  |  | elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección | adecuados al tipo de accionamiento |

| SU2.1 Impacto |  | con elementos fijos |  | NORMA | PROYECTO |  | NORMA | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Altura libre de paso en zonas de circulación | uso restringido | ≥ 2.100 mm | 2.600 mm | resto de zonas | ≥ 2.200 mm | 2.600 mm |
|  |  | Altura libre en umbrales de puertas | ≥ 2.000 mm | 2.050 mm |
|  |  | Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación |  | - |
|  |  | Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo | ≤ 150 mm | 30 mm |
|  |  | Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. | elementos fijos |
|  |  | con elementos practicables |  |
|  |  | disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) | El barrido de la hoja no invade el pasillo |
|  |  | En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo | Un panel por hoja a= 0,7 h= 1,50 m Disponen de oculos |
|  |  | con elementos frágiles |  |
|  |  | Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección | SU1, apartado 3.2 |
|  |  | Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección | Norma: (UNE EN 2600:2003) |
|  |  | diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m | resistencia al impacto nivel 2 |
|  |  | diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m | resistencia al impacto nivel 1 |
|  |  | resto de casos | resistencia al impacto nivel 3 |
|  |  | duchas y bañeras: |  |
|  |  | partes vidriadas de puertas y cerramientos | resistencia al impacto nivel 3 |
|  |  | áreas con riesgo de impacto |  |
|  |  | Impacto con elementos insuficientemente perceptibles |  |
|  |  | Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas |
|  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | señalización: | altura inferior: | 850mm<h<1100mm | H= 900 mm |
|  |  |  | altura superior: | 1500mm<h<1700mm | H= 1.600 mm |
|  |  | travesaño situado a la altura inferior | NP |
|  |  | montantes separados a ≥ 600 mm | NP |

| SU3 Aprisionamiento |  | Riesgo de aprisionamiento |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | en general: |  |
|  |  | Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior | disponen de desbloqueo desde el exterior |
|  |  | baños y aseos | iluminación controlado desde el interior y desbloque desde el exterior |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | Fuerza de apertura de las puertas de salida | ≤ 150 N | 150 N |
|  |  | usuarios de silla de ruedas: |  |
|  |  | Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas | ver Reglamento de Accesibilidad |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados | ≤ 25 N | 25 N |

| SU5 situaciones de alta ocupación |  | Ámbito de aplicación |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI | No es de aplicación a este proyecto |

| SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. Ambito de aplicación: Zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de vehículos, excepto de viviendas unifamiliares |  | Características constructivas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Espacio de acceso y espera: |  |
|  |  |  | Localización | en su incorporación al exterior |
|  |  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  |  | Profundidad | p ≥ 4,50 m | P= 4,50 m |
|  |  |  | Pendiente | pend ≤ 5% | 5% |
|  |  | Acceso peatonal independiente: |  |
|  |  |  | Ancho | A ≥ 800 mm. | A= 800 mm |
|  |  |  | Altura de la barrera de protección | h ≥ 800 mm | H= 800 mm |
|  |  |  | Pavimento a distinto nivel |  |
|  |  |  | Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel): |  |
|  |  |  | Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales con diferencia de cota (h) | No procede |
|  |  |  | Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm, Diferencia táctil ≥ 250 mm del borde | Incluido en proyecto, ver planos de garaje, detalles |
|  |  | Pintura de señalización: | resbaladicidad clase 3 |
|  |  | Protección de recorridos peatonales |  |
|  |  | Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2 | pavimento diferenciado con pinturas o relieve |
|  |  |  | zonas de nivel más elevado |
|  |  | Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado): |  |
|  |  | Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm | Previstas en proyecto, ver planos de usos |
|  |  | Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 250 mm del borde | Prevista en proyecto, ver planos de accesibilidad (N) |
|  |  | Señalización | Se señalizará según el Código de la Circulación: |
|  |  |  | Sentido de circulación y salidas. | Prevista en proyecto, ver planos cumplimiento normativas (N) |
|  |  |  | Velocidad máxima de circulación 20 km/h. |  |
|  |  |  | Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación y acceso. |  |
|  |  |  | Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas | No procede |
|  |  |  | Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas viales o pintura en pavimento | No procede |

| SU4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación |  | Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | Zona | Iluminancia mínima [lux] |
|  |  | Exterior | Exclusiva para personas | Escaleras | 10 | 10 |
|  |  |  |  | Resto de zonas | 5 | 5 |
|  |  |  | Para vehículos o mixtas | 10 | 10 |
|  |  | Interior | Exclusiva para personas | Escaleras | 75 | 75 |
|  |  |  |  | Resto de zonas | 50 | 50 |
|  |  |  | Para vehículos o mixtas | 50 | 50 |
|  |  | factor de uniformidad media | fu ≥ 40% | 40% |

| SU4.2 Alumbrado de emergencia |  | Dotación |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contarán con alumbrado de emergencia: |  |
|  |  |  | recorridos de evacuación |
|  |  |  | aparcamientos con S > 100 m2 |
|  |  |  | locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección |
|  |  |  | locales de riesgo especial |
|  |  |  | lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado |
|  |  |  | las señales de seguridad |
|  |  | Condiciones de las luminarias | NORMA | PROYECTO |
|  |  | altura de colocación | h ≥ 2 m | H= 2,20m |
|  |  | se dispondrá una luminaria en: |  | cada puerta de salida |
|  |  |  |  | señalando peligro potencial |
|  |  |  |  | señalando emplazamiento de equipo de seguridad |
|  |  |  |  | puertas existentes en los recorridos de evacuación |
|  |  |  |  | escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa |
|  |  |  |  | en cualquier cambio de nivel |
|  |  |  |  | en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos |
|  |  | Características de la instalación |  |
|  |  |  | Será fija |  |
|  |  |  | Dispondrá de fuente propia de energía |  |
|  |  |  | Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal |  |
|  |  |  | El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s. |  |
|  |  | Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) | NORMA | PROY |
|  |  |  | Vías de evacuación de anchura ≤ 2m | Iluminancia eje central | ≥ 1 lux | 1 lux |
|  |  |  |  | Iluminancia de la banda central | ≥0,5 lux | 0,5 luxes |
|  |  |  | Vías de evacuación de anchura > 2m | Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura ≤ 2m | - |
|  |  |  | a lo largo de la línea central | relación entre iluminancia máx. y mín | ≤ 40:1 | 40:1 |
|  |  |  | puntos donde estén ubicados | equipos de seguridad instalaciones de protección contra incendios cuadros de distribución del alumbrado | Iluminancia ≥ 5 luxes | 5 luxes |
|  |  |  | Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) | Ra ≥ 40 | Ra= 40 |
|  |  | Iluminación de las señales de seguridad |  |
|  |  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  |  | luminancia de cualquier área de color de seguridad | ≥ 2 cd/m2 | 3 cd/m2 |
|  |  |  | relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad | ≤ 10:1 | 10:1 |
|  |  |  | relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 | ≥ 5:1 y ≤ 15:1 | 10:1 |
|  |  |  | Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación | ≥ 50% | → 5 s | 5 s |
|  |  |  |  | 100% | → 60 s | 60 s |

| SU6.1 Piscinas Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo. Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares. |  | Barreras de protección |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Control de acceso de niños a piscina | si | no |
|  |  | deberá disponer de barreras de protección | si |
|  |  | Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior | 0,5 KN/m. |
|  |  | Características constructivas de las barreras de protección: | ver SU-1, apart. 3.2.3. |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). | 200 ≥ Ha ≤ 700 mm | - |
|  |  | Limitación de las aberturas al paso de una esfera | Ø ≤ 100 mm | - |
|  |  | Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación | ≤ 50 mm | - |
|  |  | Características del vaso de la piscina: |  |
|  |  | Profundidad: | NORMA | PROY |
|  |  |  | Piscina infantil | p ≤ 500 mm | - |
|  |  |  | Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). | p ≤ 3.000 mm | - |
|  |  | Señalización en: |  |
|  |  |  | Puntos de profundidad > 1400 mm | - |
|  |  |  | Señalización de valor máximo | - |
|  |  |  | Señalización de valor mínimo | - |
|  |  |  | Ubicación de la señalización en paredes del vaso y andén | - |
|  |  | Pendiente: | NORMA | PROY |
|  |  |  | Piscinas infantiles | pend ≤ 6% | - |
|  |  |  | Piscinas de recreo o polivalentes | p ≤ 1400 mm ► pend ≤ 10% | - |
|  |  |  | Resto | p > 1400 mm ► pend ≤ 35% | - |
|  |  | Huecos: |  |
|  |  |  | Deberán estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. |
|  |  | Características del material: | CTE | PROY |
|  |  |  | Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad ≤ 1500 mm. | clase 3 | - |
|  |  |  | revestimiento interior del vaso | color claro | - |
|  |  | Andenes: |  |  |
|  |  |  | Resbaladicidad | clase 3 | - |
|  |  |  | Anchura | a ≥ 1200 mm | - |
|  |  |  | Construcción | evitará el encharcamiento | - |
|  |  | Escaleras: (excepto piscinas infantiles) |  |
|  |  |  | Profundidad bajo el agua | ≥ 1.000 mm, o bien hasta 300 mm por encima del suelo del vaso |
|  |  |  | Colocación | No sobresaldrán del plano de la pared del vaso. |
|  |  |  |  | peldaños antideslizantes |
|  |  |  |  | carecerán de aristas vivas |
|  |  |  |  | se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de pendiente |
|  |  |  | Distancia entre escaleras | D < 15 m |
| SU6.2 Pozos y depósitos |  | Pozos y depósitos |  |
|  |  | Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. |

Añadir el anexo del básico que va incluido en instalaciones SU-8