## Slide 1: Impresión 3D
Ceip Manuel ruiz zorrilla
El Burgo de Osma
Curso 21-22

## Slide 2: Índice
Programas de diseño y búsqueda de recursos.
Programas impresora 3d y conversores imágenes.
Preparación impresora, calibrar y calcular .

## Slide 3
Programas de diseño y búsqueda de recursos.
PROGRAMAS DE DISEÑO | - TINKERCAD - SKECTHUP - 3DSLASH
LIBRERIAS DE RECURSOS | - PRUSAPRINTERS - YOUMAGINE - MYMINIFACTORY - PINSHAPE - THINGIVERSE - INSTRUCTABLES - CULTS
SOFTWARE (Programas de laminado) | - Repetier-host - Astroprint - Printrum - 3DPrinterOs - Pronterface - Craftware -Cura

## Slide 4: RECOMENDACIONES
- LIBRERÍA DE RECURSOS --> THINGIVERSE
- PROGRAMA DE DISEÑO --> TINKERCAD
- SOFTWARE O PROGAMA DE LAMINADO --> CURA

## Slide 5
Programas impresora 3d y conversores imágenes.

## Slide 6: Nociones básicas
1º Entramos en una de las bibliotecas que ofrecen recursos.
Ejemplo: Thingiverse.
- En la pestaña de Educación, podemos seleccionar por diferentes categorías: áreas, temática, edad...

## Slide 7: Nociones básicas
2º Una vez hemos encontrado el recurso, nos fijamos en las características y archivos que hay que descargarse.
Ejemplo: en este caso un mapa físico de España que nos permite apreciar en relieve las montañas y cordilleras.
Para el que es necesario descargar 2 archivos.

## Slide 8: Nociones básicas
3º nos descargamos los archivos

## Slide 9: Nociones básicas
4º Tendremos un archivo STL antes del programa de laminado, que convertiremos en un archivo G.CODE

## Slide 10: Nociones básicas
5º Modificar y ajustar las características del recurso (densidad, tª, soportes....)

## Slide 11: Nociones básicas
6º Guardar en un pen_drive o en una tarjeta de memoria para llevar a la impresora

## Slide 12: PROGRAMA DE LAMINADO CURA
- Añadir impresora:
Add-->custom--> FFP --> ¨COLIDO¨ (anykubic.mega.S.PRO)
- Preferencias: idioma, ajuste estructura del soporte (distancia en z del soporte), 0,1 o 0,2
- Materiales generico PLA
- Perfiles--> 3D importar archivo

## Slide 13: PROGRAMA DE LAMINADO CURA
Ajustes de impresión
Grosor: ideal 0.1
Densidad: 20 o 30
Patrón: relleno-->rejilla, líneas, triángulos...
Temperatura: 200ºC a 220ªC (195ºC)
Velocidad: 50 mm/s
Soporte: partes en el aire (tocando la placa de impresión, angulo 50, distancia z: 0,2 /0,25)
Adherencia: borde (ninguno)

## Slide 14
Preparación impresora, calibrar y calcular .

## Slide 15: Calibrado
Esta impresora se calibra de forma MANUAL.
- Se siguen los pasos que aparecen en la pantalla de la impresora.
- Como guía se utiliza una tarjeta laminada de 1-3 mm de grosor.
-Se seleccionan los 4 puntos exteriores como margen.
- La tarjeta tiene que quedar justa entre el soporte y el borde/aguja por donde sale el filamento.
- Se va calibrando manualmente con la palanca exterior.
IMPORTANTE: CALIBRAR ANTES DE CADA USO, PUES ES MUY SENSIBLE.