## Slide 1: Alimentación de combustible
COMPONENTES DEL SISTEMA

## Slide 2
Índice
Diagrama alimentación de combustible
Componentes
    - Filtro de combustible
    - Bomba de transferencia
    - Bomba de alta presión
    - Electroválvula reguladora de caudal
    - Sensor de temperatura
    - Sensor de alta presión
    - Inyectores

## Slide 3: Diagrama

## Slide 4: Conjunto filtro de combustible
Está montado en el habitáculo motor, en la parte superior del alternador. Incorpora un sistema de precalentamiento eléctrico de carburante. En la parte inferior del conjunto hay situado un tornillo de drenaje para eliminar el agua.
Está montado en el habitáculo motor, en la parte superior del alternador. Incorpora un sistema de precalentamiento eléctrico de carburante. En la parte inferior del conjunto hay situado un tornillo de drenaje para eliminar el agua.

## Slide 5: Bomba de transferencia
Está integrada en el cárter de la bomba de alta presión y su función es bombear carburante a ésta. Se trata de una bomba volumétrica de 4 paletas y es arrastrada por el árbol de la bomba de alta presión. La presión de transferencia está regulada entre 6 y 7 bar máximo Está montado en el habitáculo motor, en la parte superior del alternador. Incorpora un sistema de precalentamiento eléctrico de carburante. En la parte inferior del conjunto hay situado un tornillo de drenaje para eliminar el agua.

## Slide 6: Bomba de alta presión de carburante
Se encuentra situada en el lateral opuesto a la distribución y toma la tracción directamente por el árbol de levas de escape. Tiene la función de suministrar alta presión de carburante a los inyectores a través de la rampa común de alta presión

## Slide 7: Bomba de alta presión de carburante
Es una bomba radial de dos pistones. El carburante es suministrado a través del regulador de caudal y entra a los elementos de bombeo por una válvula de aspiración. Incorpora un limitador de presión tipo válvula de bola y su tarado está comprendido entre 1850 y 2250 bar.

## Slide 8: Electroválvula reguladora de caudal de combustible
Se encuentra situada en el bloque de la bomba de alta presión y su función es regular la cantidad de carburante necesario para mantener la alta presión en la rampa de inyección.

## Slide 9: Electroválvula reguladora de caudal de combustible
La resistencia de la bobina de la electroválvula es de 5,5 Ω a 25º C. Ésta puede ser regulada entre 8 y 16 voltios por el calculador de motor mediante una señal PWM, según la petición de presión de la rampa de inyección.
5 V/ div
2 ms/div
55
%

## Slide 10: Sensor de temperatura del carburante
Se encuentra situado en la bomba de alta presión y toma la temperatura del combustible en la canalización de presión de transferencia. Con esta información el calculador ajusta el caudal de carburante en relación a la densidad de éste.

## Slide 11: Sensor de temperatura del carburante
Este sensor es del tipo NTC y es alimentado con una tensión de 5 V y conectado a masa por el calculador. En caso de avería, ésta se memoriza y se enciende el testigo de diagnosis de motor en el cuadro de instrumentos.

## Slide 12: Sensor de alta presión de combustible
Está situado debajo del colector de admisión y roscado en la rampa de inyección. Tiene la función de detectar la presión en la rampa y envía una señal eléctrica al calculador de motor.

## Slide 13: Sensor de alta presión de combustible
El sensor es de tipo piezorrestitivo y su resistencia varía en función de la presión que recibe en el diafragma, cuanto más aumenta la presión más aumenta su resistencia. Tiene un conector de tres vías, la vía 1 es señal de información, la 2 es masa y la 3 es alimentación de 5 voltios.

## Slide 14: Inyectores
Están situados y centrados en la parte superior culata y reciben el combustible de la rampa de inyección. Son de tipo solenoide y constan de 6 taladros para favorecer la mezcla de aire y carburante. Su función es inyectar el carburante necesario para el funcionamiento del motor.

## Slide 15: Inyectores

## Slide 16: Inyectores
La cantidad inyectada de combustible depende de los siguientes parámetros:
-Tiempo de inyección
-Velocidad de apertura
-Caudal hidráulico del inyector
-La presión de combustible en la rampa de inyección.
La presión de funcionamiento está comprendida entre 100 y 1650 bar. Los inyectores están conectados entre ellos a través del circuito de retorno de combustible.
El combustible puede ser inyectado en los siguientes casos:
- Preinyección
- Inyección principal
- Postinyección

## Slide 17: Inyectores
En caso de sustitución de uno o varios inyectores, estos se han de codificar mediante caracteres alfanuméricos situados en la parte superior de cada inyector del cilindro correspondiente, con la ayuda de una máquina de diagnosis.