## Slide 1
Juan O. García Martín
Diciembre 2025

## Slide 2
BREVE HISTORIA DE LA IMPRESIÓN 3D

## Slide 3
¿QUÉ ES UNA IMPRESORA 3D?

## Slide 4
Una impresora 3D es una máquina capaz de crear objetos físicos a partir de un diseño hecho por ordenador, mediante la adición de material capa a capa.
Este proceso, conocido como fabricación aditiva, permite producir piezas complejas de forma rápida, precisa y personalizada.

## Slide 5
PRINCIPALES TIPOS DE IMPRESORAS 3D

## Slide 6
Tipo de impresora | Tecnología | Materiales usados | Aplicaciones comunes
FDM (Modelado por Deposición Fundida) | Fundido de filamento plástico | PLA, ABS, PETG | Educación, prototipos, uso doméstico
SLA (Estereolitografía) | Resina fotosensible solidificada con láser | Resina líquida | Joyería, odontología, modelos detallados
SLS (Sinterizado Selectivo por Láser) | Polvo fundido con láser | Nylon, polímeros, metales | Ingeniería, piezas funcionales
DLP (Procesamiento Digital de Luz) | Proyector de luz solidifica resina | Resina líquida | Alta precisión, modelos pequeños
Impresión 3D de metal | Fusión de polvo metálico | Titanio, acero, aluminio | Aeroespacial, automoción, medicina, …

## Slide 7
IMPRESORAS 3D CARTESIANAS

## Slide 8
Las impresoras cartesianas se caracterizan por tener al menos tres motores que mueven las partes de la impresora a lo largo de los ejes del sistema de coordenadas cartesianas:
Y (adelante y atrás),
X (izquierda y derecha) y
Z (arriba y abajo).
La mayoría de las impresoras de escritorio personales son impresoras cartesianas debido a que están muy extendidas y son de bajo costo.

## Slide 9
VENTAJAS Y DESVENTAJAS

## Slide 10
TENER EN CUENTA
VENTAJAS
La mayor ventaja de las impresoras cartesianas es lo comunes que son.
Hay muchos consejos, trucos y soluciones para problemas en línea. Las piezas para la impresora también las puedes encontrar fácilmente.
DESVENTAJAS
En el lado negativo, las impresoras cartesianas, si se utilizan para impresiones más rápidas, tendrán una menor calidad de impresión debido al peso de los ejes.
Además, por lo general, el volumen de la impresora es mucho mayor que el volumen de construcción debido al movimiento de todos los ejes.

## Slide 11
PARTES DE LA IMPRESORA 3D

## Slide 12
FILAMENTO PLA
El filamento PLA es uno de los más utilizados tanto en la impresión 3D industrial como en las impresoras domésticas.
El PLA (ácido poliláctico) ofrece buenas prestaciones con una alta velocidad de impresión tiene una deformabilidad muy baja y posee una vida útil de al menos 12 meses si se conserva entre 15 y 25º grados, por lo que es apto para almacenamiento.
Es un plástico ecológico y renovable que, en ciertas condiciones de temperatura y humedad, puede ser biodegradable.

## Slide 13
SISTEMA EXTRUSOR
El extrusor es la parte de la impresora 3D que se encarga de empujar el filamento hasta la boquilla, el motor del extremo frío empuja el filamento a través del tubo de garganta hacia el bloque calentador.
Una vez que el material alcanza su temperatura de fusión, se vuelve maleable y es forzado a salir por la boquilla (nozzle) mediante la presión continua del filamento que entra.

## Slide 14
CAMA
La cama caliente para impresora 3D o base para impresora 3D es la superficie sobre la que se deposita el filamento.
Sus funciones principales son: mantener la pieza adherida a la base y asegurar que toda la impresión sea nivelada y precisa.
Para esto, es fundamental que la primera capa de impresión se adhiera correctamente, ya que constituye la base de toda la pieza.

## Slide 15
LA IMPRESIÓN 3D EN EL AMBITO EDUCATIVO

## Slide 16
EN EL AMBITO EDUCATIVO LA IMPRESIÓN 3D FAVORECE
Aprendizaje y comprensión Habilidades y competencias Preparación para el futuro

## Slide 17
APRENDIZAJE Y COMPRENSION
Desarrolla la creatividad y la innovación: Los alumnos se convierten en creadores, diseñando y prototipando sus propias ideas, lo que fomenta la originalidad y la capacidad de innovación.
Fomenta la resolución de problemas: El proceso de diseño y fabricación de objetos obliga a los estudiantes a pensar críticamente, a buscar soluciones y a superar obstáculos
Estimula el trabajo en equipo: Los proyectos de impresión 3D a menudo requieren colaboración, enseñando a los estudiantes a trabajar juntos de manera efectiva

## Slide 18
HABILIDADES Y COMPETENCIAS
Habilidades STEAM: Potencia el desarrollo de habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas al aplicar principios como el pensamiento computacional y la resolución de problemas en proyectos interdisciplinarios.
Desarrollo de habilidades técnicas: introduce a los estudiantes en el manejo de softwares de diseño y en los procesos de manufactura.

## Slide 19
PREPARACIÓN PARA EL FUTURO
Familiarización con tecnología futura: Expone a los estudiantes a una tecnología que será fundamental en muchas industrias, dándoles una ventaja competitiva para futuras oportunidades laborales.
Visión integral del proceso de diseño: Permite a los alumnos experimentar todo el ciclo de vida de un producto, desde la idea inicial y el modelado digital hasta la impresión, evaluación y optimización, lo cual es valioso para cualquier profesión técnica.

## Slide 20
FIN
Gracias por vuestra atención